| Formulaire de demande pour les projets de veille technologique | À l’usage du FEÉ N° de demande : Date de réception : |
| --- | --- |
| Veuillez remplir le formulaire en complétant les zones grisées directement dans le document Word (se déplacer d’un champ à l’autre avec la touche Tabulation). Vous pourrez ensuite l’imprimer puis le signer (pour les deux versions papier). N’hésitez pas à joindre à ce formulaire tout document complémentaire. |
| Renseignements Généraux |
| Intitulé du projet Recupération de l'énergie de pression des gazoducs | Nom de l’organisme APUQ (OSBL Québec) |
| Nom du dirigeant Jean Rémillard | Nom du chargé de projet à déterminer |
| Adresse 2242 Sauriol Montréal H2B 1G3 | Téléphone 514-388-4731 | Télécopieur Idem |
| Courriel apuq@pureinvention.com | Site Internet www.pureinvention.com/apuq |

| Description de l'Organisme |
| --- |
| Veuillez décrire l’organisme et les principaux projets déjà réalisés dans le domaine de l’efficacité énergétique, sil y a lieu. Société à but non lucratif du Québec, dédiée aux projets d'efficacité énergétique Spécialisée en projets zéro pollution - GoKart, auto… Voir site www.pureinvention.com/apuq |
| But du Projet proposé |
|  | Tester l’utilisation de technologies nouvelles ou émergentes dans le marché québécois permettant des économies de gaz naturel dans les applications de chauffage de l’air ou de l’eau. |
|  | Tester une ou plusieurs approches commerciales novatrices liées à une mesure touchant l’enveloppe du bâtiment ou une nouvelle technologie. |
|  | Tester le développement de mesures ou d’incitatifs permettant d’éliminer ou de réduire les barrières à l’adoption de mesures d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’air ou de l’eau au gaz naturel auprès de la clientèle de Gaz Métro, notamment celle à faible revenu. |
|  | Autre, précisez : Recupération de l'énergie de pression des gazoducs aux stations de réduction de pression et chez les clients industriels. Aucune consommation de gaz - Production d'énergie mécanique en récupérant l'énergie de pression. |

| Nature du Projet |
| --- |
| Développement | Expérimentation | Démonstration |

| Secteur(s) visé(s) |
| --- |
| Résidentiel | Sociocommunautaire | Commercial / Petit ou moyen industriel / Institutionnel |

Description du Projet

Veuillez décrire le contexte du projet, la technologie/approche commerciale/mesure concernée, les avantages, les enjeux et les impacts, la méthodologie et les objectifs visés. Projet d'efficacité énergétique: Recupération de l'énergie de pression des gazoducs aux stations de réduction de pression et chez les clients industriels. Voir le papier d'Harry Valentine www.quasiturbine.com/QTGasPipelineValentine0508.htm http://quasiturbine.promci.qc.ca/ETypeExpander.htm : Gas Pipeline Pressure Energy Recovery - Rotary Pressure Expander What about an "energy recovery rotary pressure regulator" ? An interesting application of the pneumatic Quasiturbine is to recover the pipeline high pressure energy at local distribution stations. Instead of using a conventional pressure regulator (an energy dissipative device), a pneumatic Quasiturbine will rotate under the pressure differential and the flow will be controlled by the rpm, i.e. the torque applied on the Quasiturbine shaft. It does act as a dynamic active rotary valve. This way, the Quasiturbine can transform the pressure differential into useful mechanical work to run pump, compressor, ventilator, electricity generator or locally convert the energy in high grade heat (better than pre-heating the gas before that same "rotary expander", to avoid any residual condensation as done with conventional regulators). Substantial heat is now given to conventional expansion valve in pure lost, while heat given to the gas at the intake of a rotary expander is essentially all recovered in mechanical energy or electricity.

| Échéancier |
| --- |
| Veuillez détailler l’échéancier prévu en énumérant les étapes les plus pertinentes (possibilité d’ajouter des lignes). |
| Durée totale du projet 24 mois |
| Principales étapes | Dates |
| 1. | Choix d'un site chez un client de gaz naturel | 1. | Automne 2007 |
| 2. | Ingénierie | 2. | Printemps 2008 |
| 3. | Construction | 3. | Été 2008 |
| 4. | Mise en service | 4. | Automne 2008 |
| 5. | Évalution | 5. | Année 2009 |

Gestion du Projet

Veuillez faire une brève description de l’équipe de projet ainsi que des outils de suivi de projet. Fournissez les CV et autres détails additionnels en annexe. Projet d'efficacité énergétique: Recupération de l'énergie de pression des gazoducs aux stations de réduction de pression et chez les clients industriels Collaboration anticipée du Laboratoire de Gaz Métro à Boucherville. Aspect administratif: Jean Rémillard, diplômé en droit et en administration publique; président de l'APUQ Consultant retenu: Gilles Saint-Hilaire, Ph.D., ex-directeur de Trans Québec & Maritimes CV à: http://quasiturbine.promci.qc.ca/GillesCVb.html Une firme d'ingénierie à identifier (préférablement à proximité du site retenu)

| Évaluation des Résultats |
| --- |
| Veuillez expliquer la méthode qui sera employée pour réunir les données nécessaires puis pour analyser les résultats du projet. Mesure de puissance et d'énergie produites en fonction des heures de la journée et des fluctuations de débit du gaz. |
| Potentiel d'Économies d'Énergie |
| Veuillez décrire les hypothèses sous-jacentes à votre projet et compléter, au besoin, avec des documents en annexe. |
| Économies engendrées par le projet testé (si projet en démonstration) 300 Watts par litre par seconde de gaz consommé à 60 psi (à vérifier) m³ | Économies estimées pour un bâtiment type Jusqu'à 15% du gaz consommé (à vérifier) m³ |
| Coût de la technologie pour un bâtiment type Assimilable à un projet de génératrice sans carburant $ | Période de retour sur l’investissement (PRI) Moins de 1 an |
| Méthode d’estimation Aucune consommation de gaz - Production d'énergie mécanique en récupérant l'énergie de pression |

Potentiel de marché

Veuillez décrire le contexte du marché, le marché concerné, le type de bâtiment concerné par le projet. Évaluez le potentiel de marché et commentez la capacité à déployer votre approche ou concept à l’échelle de la province ou du marché visé. Les énergies renouvelables sont bien, mais les récupérations d'énergie sont supérieures. Aucune consommation de gaz - Production d'énergie mécanique en récupérant l'énergie de pression aux postes de réduction de pression des gazoducs. Voir http://quasiturbine.promci.qc.ca/ETypeExpander.htm : Because conventional turbines cannot be widely modulated in rpm and load, they are not suitable for gas flow and pressure control, while the Quasiturbine is essentially a closed valve at zero rpm, and has high efficiency at all torque and all flow rpm. With such a system, any heat added in front of the Quasiturbine expands the gas and increases the available volumetric flow with the result that this heat is converted in mechanical energy with a very high efficiency. All experimental demonstration has to be done only by gas experts and under all current rules and regulations. Ignoring gas expansion and considering only the gas pressure flow, a 36 inches diam. gas pipeline at 700 psi carries typically a pressure power in excess of 30 MW - 25 millions of pound-ft/sec - of zero pollution pure mechanical energy almost totally recoverable through Quasiturbines in the heart of cities and industrial parks. This is tens of giant windmills on kW-h basis!. A survey (M. Dehli, GWF Gas-Erdgas 137/4, p.196, 1996) showed that in Germany alone, the potential for utilizing this pressure in 1996 was 200-700 MW, and the gas consumption has increased since then...

| Avantages Sociaux et/ou Environnementaux |
| --- |
| Veuillez faire état, s’il y a lieu, des impacts/enjeux sociaux et/ou environnementaux du projet. Aucune consommation de gaz - Production d'énergie mécanique en récupérant l'énergie de pression Les entreprises gazières qui ne feront pas d'effort de récupération de l'énergie de pression s'en vont vers une série de reproches qui risquent fort d'entacher leur image corporative, alors que celles qui le feront en sortieront grandies aux yeux du public et de la planète… |
| Partenaires |
| Veuillez lister les partenaires (dont le FEÉ) susceptibles de participer au projet, ainsi que l’aide qu’ils apporteraient. |
| Organisme | Type d’aide (financière, matérielle…) |
| 1. | Laboratoire de Gaz Métro à Boucherville | 1. | Expertise technique et mesures |
| 2. | Consultant Saint-Hilaire | 2. | Expertise et conseil en intégration moteur |
| 3. | Firme d'ingénierie locale | 3. | Plan et devis |
| 4. | Entrepreneur en construction | 4. | Construction |
| 5. | FEÉ | 5. | 50% ou plus des coûts |

| Montage financier |
| --- |
| Veuillez fournir les principaux éléments financiers du projet (dont l’aide financière demandée au FEÉ) et nous fournir un montage plus détaillé en annexe. |
| Montant total du projet 175 000 $ |
| Partenaires | Montant ($) |
| 1. | APUQ (direction de projet, suivi et bénévolat) | 1. | 75,000 |
| 2. | FEÉ | 2. | 100,000 |
| 3. | Gaz métro (à solliciter) | 3. | Expertise technique et mesures |
| 4. | Fédéral (CNRC à solliciter) | 4. | Diffusion de l'information et rapports |
| 5. |  | 5. |  |

Informations additionnelles

Description des documents annexés ainsi que toute autre information jugée pertinente. - August 2005 - Pipeline rotary expanders: Using the Quasiturbine to Regulate Natural Gas Pipeline Pressure and Flow-rate by Harry Valentine (published in Energy Pulse) www.quasiturbine.com/QTGasPipelineValentine0508.htm http://quasiturbine.promci.qc.ca/ETypeExpander.htm - ASME - American Society of Mechanical Engineers for the 2007 Turbo Expo Conference at the Palais des Congrès in Montréal May 14-17 2007 : Quasiturbine - Low RPM High Torque Pressure Driven Turbine For Top Efficiency Power Modulation www.quasiturbine.com/QTPapiers/ASME2007QTMontreal.pdf Autres documents techniques à http://quasiturbine.promci.qc.ca/ETechnicalQTPapers.htm

| Signature du Demandeur |
| --- |
| Nom Jean Rémillard | Titre Président |
| Date 9 |  | 05 |  | 2007 |  | Signature |
| Jour |  | Mois |  | Année |  |  |